## Slide 1: Elektro Ljubljana d. d.
Ljubljana, februar 2016
Implementacija uredbe o samooskrbi

## Slide 2: Zakonska podlaga
Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, številka 97/2015), ki določa:
Pogoje za samooskrbo z električno energijo pridobljeno iz obnovljivih virov energije (lastnik naprave gospodinjski ali mali poslovni odjemalec, ki se samooskrbuje z električno energijo z napravo za samooskrbo, ki je priključena na notranjo nizkonapetostno inštalacijo, največja nazivna moč naprave je 11 kVA in ne sme presegati priključne moči po SzP).
Način obračuna (obračunska obdobja, način merjenja)
Letne omejitve moči naprav za samooskrbo (7MVA za gospodinjske in 3MVA za male poslovne odjemalce, v kolikor do 1. oktobra koledarskega leta ni izpolnjena največja skupna nazivna moč za posamezno skupino odjemalcev, lahko neporabljen delež moči koristita obe skupini odjemalcev).
Način poročanja o izvajanju ukrepa
Način izračuna proizvedene električne energije z napravami za samooskrbo.

## Slide 3
Pred priključitvijo mora lastnik naprave zaprositi za izdajo novega SzP v primeru novega MM oziroma za spremembo SzP v primeru obstoječega MM, SzP mora biti za nedoločen čas
Naprava za samooskrbo ne sme biti vključena v podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz OVE, v primeru da gre za obstoječo napravo, ki je vključena v podporno shemo, mora lastnik naprave na AGEN podati zahtevo za izključitev iz podporne sheme in datum izključitve
Dobavitelj na merilnem mestu z napravo za samooskrbo je lahko samo eden, iz pogodbe o dobavi mora biti jasno razvidno, da je to tudi pogodba za samooskrbo
Izhodišča

## Slide 4
V primeru zahteve za menjavo dobavitelja na merilnem mestu s samooskrbo ali pri spremembi lastnika (plačnika), je nujno potrebno predložiti pogodbo iz katere je jasno razvidno, da je sklenjena tudi za samooskrbo, v nasprotnem primeru se zahtevo zavrne.
Uporabnik omrežja na merilnem mestu s samooskrbo, ki samooskrbe ne želi, si mora pridobiti nov SzP kot odjemalec ali kot proizvajalec.
Na merilnem mestu je enotarifno merjenje in obračun v skladu z določili uredbe.

## Slide 5: Obračunsko obdobje
Koledarsko leto
Lahko tudi od datuma vključitve v sistem samooskrbe do konca koledarskega leta
Od začetka koledarskega leta do datuma izključitve iz sistema samooskrbe
Od začetka koledarskega leta do izključitve MM iz bilančne sheme dobavitelja
Od datuma vključitve MM v bilančno shemo dobavitelja do konca koledarskega leta
Od začetka koledarskega leta do datuma spremembe lastnika/plačnika ali SzP oz. od datuma spremembe lastnika/plačnika ali SzP do konca koledarskega leta

## Slide 6
Zaključek samooskrbe
Odklop merilnega mesta
Izključitev merilnega mesta iz samooskrbe

## Slide 7
Posebnosti MM s samooskrbo
Samooskrba je mogoča samo v odjemni skupini gospodinjski odjem in ostali odjem brez merjenja moči.
Merilno mesto se v sistem samooskrbe prijavi z datumom prevzema naprave za samooskrbo s strani pooblaščenega monterja.
Prijava merilnega mesta je za nedoločen čas neodvisno od časa trajanja pogodbe o dobavi in samooskrbi
V evidenci merilnega mesta bo oznaka, da je merilno mesto na režimu samooskrbe
Onemogočen bo vnos odbirka (razlog glej obračunska obdobja)
Omogočen bo vnos nove PDP s strani dobavitelja ali distributerja, ki se bo upošteval na prvih naslednjih obračunskih podatki za predvideno dobavo.

## Slide 8
Nameščen števec bo praviloma imel dva registra in sicer prejeta delovna energija ET in oddana delovna energija ET.
MM bodo uvrščena v obračun po predvideni porabi, obračun po dejanski porabi ni mogoč. Znotraj obračunskega obdobje se bodo pripravljali obračunski podatki za predvideno dobavo (obračunska moč + prispevek OVE+SPTE ter morebitna predvidena poraba v kolikor je PDP>0), za mesec december obračunskih podatkov za predvideno dobavo ni, ker je na dan 1.1. odčitavanje in poračun.

## Slide 9: Določanje PDP ob priklopu
PDP se ob prevzemu merilnega mesta določi skupaj z uporabnikom omrežja glede na predviden odjem in predvideno oddajo glede na režim obratovanja naprave za samooskrbo in glede na nazivno moč naprave.
V kolikor je razlika med predvidenim odjemom in predvideno oddajo >0, se PDP določi na način da se saldo med predvidenim odjemom in predvideno oddajo/365 dni. V kolikor je predviden odjem < =od predvidene oddaje je predviden PDP za prvo obračunsko obdobje =0
Tako kot za vsa merilna mesta z načinom obračuna po predvideni porabi, se osnove za naslednje PDP določi iz salda zadnjega obračunskega obdobja. Posebnost pri MM za samooskrbo je v tem, da je osnova za določitev PDP vedno saldo (razlika med dejansko odjemom in dejansko oddajo v obračunskem obdobju)/število dni v obračunskem obdobju. V primeru, da je saldo <=0 je PDP=0.

## Slide 10: Poračun
V merilnih podatkih se prikazuje podatke o stanjih na registru prejeta delovna energija ET in oddana delovna energija ET, pri čemer se na obeh registrih ugotavlja razlika – količina prejete in oddane energije ET (brez upoštevanja vmesnih meritev).
Saldo je lahko pozitiven, če je prejeta energija>od oddane energije, negativen, če je prejeta energija < od oddane energije ali enak nič, še sta prejeta in oddana energija enaki
Dodala se bo klavzula:“Prejeta energija v preteklem obdobju je bila xxx kWh, oddana energija yyy kWh, obračunana energija zzz kWh. Povprečna dnevna poraba za naslednje obračunsko obdobje je q,qqq kWh.“ Podatek o prejeti EE je pomemben zaradi pravilnega obračuna trošarine. Glede na trenutno veljavno zakonodajo, mora biti trošarina obračuna glede na prejeto EE.

## Slide 11
Prožilci za poračun so zaključek koledarskega leta, menjava dobavitelja, zaključek samooskrbe, sprememba lastnika/plačnika, sprememba SzP.
V kolikor je dejansko ugotovljeni neto>0, se neto kWh ter moč ovrednotijo po obdobjih cen za posamezne postavke omrežnine in prispevkov (enako kot običajni poračuni) ter odštejejo že zaračunane količine in vrednosti ter ugotovi in ovrednoti razlika.
V kolikor je dejansko ugotovljeni neto <=0 se odštejejo že zaračunane količine in vrednosti od vrednoti 0 ter ugotovi razlika. V primeru da so oddane količine>od prejetih količin, se razlika brezplačno preda dobavitelju.

## Slide 12
Hvala za pozornost.